## Slide 1: Carga de datos en el software
Clic para poder cargar el archivo al slicer
Selecciona el tipo de archivo
Selecciona la imagen con la que trabajar y clic en ok
Imagen carga en el slicer

## Slide 2
Segmentación en Slicer
Clic en welcome to Slicer y seleccionar la opción de segmente editor
Se procede a añadir una nueva segmentación
Ahora usamos el método threshold
El método del Threshold se utiliza en este informe para determinar un rango en el cual la intensidad de los diferentes píxeles de las imágenes se mantenga dentro de un intervalo específico. Esto nos permite diferenciar ciertos tipos de estructuras de otras.
La función de Scissors se utiliza para recortar segmentos en la región especificada, por lo tanto, eliminaremos algunas estructuras que no forman parte del hueso a simple vista.
Como se observa en la imagen 3D0,aun se preservan estructuras que no pertenecen al hueso se procede a utilizar el método Scissors.
método threshold
Despues del Scissors

## Slide 3
Para los pulmones , utilizamos nuevamente el método de Threshold dando el siguiente imagen
En la imagen en 3D se puede observar claramente que solo con este método no se pueden distinguir los pulmones de otros órganos o elementos que componen la imagen. Por lo tanto, se debe implementar otro proceso o combinarlo con otro .
Como el método de Threshold por sí solo no fue suficiente para distinguir los pulmones, implementaremos la función de islands, considerando que con el método anterior los pulmones se encuentran conectados. Esto arrojó el siguiente resultado.
La función Islands es una herramienta utilizada para distinguir elementos que están conectados entre sí en una imagen. En nuestro caso, se utilizó para diferenciar los pulmones del resto de elementos que componen la imagen, identificando regiones conectadas de píxeles no vacíos que forman parte de los pulmones y separándolos del resto de la imagen.
Para los riñones usaremos la función de paint lausaremos para pintar las diferentes planos con el fin de usar el método de , utilizamos nuevamente el método de Threshold dando el siguiente imagen